BILAGOR

till förslaget

till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

BILAGA I

Information som verksamhetsutövaren ska anmälato till den behöriga myndigheten

1. Installerad tillförd effekt (MW) för den medelstora förbränningsanläggningen.

2. Typ av medelstor förbränningsanläggning.

3. Typ av bränslen och andel bränslen som används i enlighet med de bränslekategorier som anges i bilaga II.

4. Datum då den medelstora förbränningsanläggningen togs i drift.

5. Den sektor eller facilitet som den medelstora förbränningsanläggningen används inom (NACE-kod).

6. Det förväntade antalet driftstimmar för den medelstora förbränningsanläggningen samt den genomsnittliga belastningen vid drift.

7. De tillämpliga gränsvärdena för utsläpp, tillsammans med en av verksamhetsutövaren undertecknad förklaring om att anläggningens drift utövas i enlighet med dessa gränsvärden från det relevanta datum som anges i artikel 5.

8. Om artikel 5.2 andra stycket används, en av verksamhetsutövaren undertecknad förklaring om att anläggningens inte ska vara i drift i mer än 300 timmar per år.

9. Namn på verksamhetsutövarens säte och, om det rör sig om medelstora förbränningsanläggningar som är stationära, anläggningens adress.

BILAGA II

Gränsvärden för utsläpp enligt artikel 5.1

Alla gränsvärden för utsläpp som fastställs i denna bilaga definieras vid en temperatur av 273,15 K, ett tryck av 101,3 kPa och efter korrigering utifrån halten av vattenånga i förbränningsgaserna och en standardiserad O2-halt på 6 % för förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen, 3 % för andra förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner som använder flytande eller gasformiga bränslen och 15 % för motorer och gasturbiner.

Del 1

Gränsvärden för utsläpp från befintliga medelstora förbränningsanläggningar

1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från andra medelstora förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner

| Förorenande ämne | Fast biomassa | Övriga fasta bränslen | Andra flytande bränslen än tung eldningsolja | Tung eldningsolja | Naturgas | Andra gasformiga bränslen än naturgas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 650 | 650 | 200 | 650 | 200 | 250 |
| Partiklar | 30(1) | 30 | 30 | 30 | - | - |

(1) 45 mg/Nm3 för anläggningar med en tillförd effekt som är 5 MW eller mindre

2. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) för motorer och gasturbiner

| Förorenande ämne | Typ av anläggning | Flytande bränslen | Naturgas | Andra gasformiga bränslen än naturgas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motorer och gasturbiner | 60 | - | 15 |
| NOX | Motorer | 190 (1) | 190 (2) | 190 (2) |
|  | Gasturbiner (3) | 200 | 150 | 200 |
| Partiklar | Motorer och gasturbiner | 10 | - | - |

(1) 1 850 mg/Nm³ för

(i) dieselmotorer vars konstruktion inleddes före den 18 maj 2006, och

(ii) tvåbränslemotorer när de använder flytande bränsle.

(2) 380 mg/Nm³ för tvåbränslemotorer när de använder gas.

(3) Gränsvärden för utsläpp är endast tillämpliga när belastningen överstiger 70 %.

Del 2

Gränsvärden för utsläpp från nya medelstora förbränningsanläggningar

1. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från andra medelstora förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner

| Förorenande ämne | Fast biomassa | Övriga fasta bränslen | Andra flytande bränslen än tung eldningsolja | Tung eldningsolja | Naturgas | Andra gasformiga bränslen än naturgas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 300 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| Partiklar | 20(1) | 20 | 20 | 20 | - | - |

(1) 25 mg/Nm3 för anläggningar med en tillförd effekt som är 5 MW eller mindre

2. Gränsvärden för utsläpp (mg/Nm³) från motorer och gasturbiner

| Förorenande ämne | Typ av installation | Flytande bränslen | Naturgas | Andra gasformiga bränslen än naturgas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motorer och gasturbiner | 60 | - | 15 |
| NOX | Engines | 190 (1) | 95 (2) | 190 |
|  | Gas turbines (3) | 75 | 50 | 75 |
| Partiklar | Motorer och gasturbiner | 10 | - | - |

(1) 225 mg/Nm³ för tvåbränslemotorer när de använder flytande bränsle.

(2) 190 mg/Nm³ för tvåbränslemotorer när de använder gas.

(3) Gränsvärden för utsläpp är endast tillämpliga när belastningen överstiger 70 %.

BILAGA III

Riktvärden för strängare gränsvärden för utsläpp enligt artikel 5.4

Alla gränsvärden för utsläpp som fastställs i denna bilaga definieras vid en temperatur av 273,15 K, ett tryck av 101,3 kPa och efter korrigering utifrån halten av vattenånga i förbränningsgaserna och en standardiserad O2-halt på 6 % för förbränningsanläggningar som använder fasta bränslen, 3 % för andra förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner som använder flytande eller gasformiga bränslen och 15 % för motorer och gasturbiner.

Riktvärdena för utsläppsgränsvärden (mg/Nm³) för andra medelstora förbränningsanläggningar än motorer och gasturbiner

| Förorenande ämne | Installerad tillförd effekt (MW) | Fast biomassa | Övriga fasta bränslen | Flytande bränslen | Naturgas | Andra gasformiga bränslen än naturgas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | 1 - 5 | 200 | 100 | 120 | 70 | 120 |
|  | > 5 - 50 | 145 | 100 | 120 | 70 | 120 |
| Partiklar | 1 - 5 | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | > 5 - 50 | 5 | 5 | 5 | - | - |

Riktvärden för utsläppsgränsvärden (mg/Nm³) för motorer och gasturbiner

| Förorenande ämne | Typ av installation | Flytande bränslen | Naturgas | Andra gasformiga bränslen än naturgas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | Motorer | 150 | 35 | 35 |
|  | Gasturbiner (1) | 50 | 20 | 50 |

(1) Riktvärden är endast tillämpliga när belastningen överstiger 70 %..

BILAGA IV

Övervakning av utsläpp

1.	Periodiska mätningar av SO2, NOx och partiklar ska krävas minst vart tredje år för medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är större än 1 MW men mindre än 20 MW, och minst varje år för medelstora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt som är större än eller lika med 20 MW men mindre än 50 MW.

2.	Mätningar krävs endast för förorenande ämnen för vilka ett gränsvärde för utsläpp fastställs i bilaga II för den berörda anläggningen.

3.	De första mätningarna ska utföras inom tre månader från registreringen av anläggningen.

4.	Som ett alternativ till mätning av SO2 enligt punkt 1 kan andra metoder, som verifierats och godkänts av den behöriga myndigheten, användas för att fastställa SO2-utsläppen.

5.	Provtagning och analys av förorenande ämnen och mätningar av driftsparametrar, samt eventuella alternativ som används enligt punkt 4, ska utföras i enlighet med CEN-standarder. Om inga CEN-standarder är tillgängliga ska man använda ISO-standarder, nationella standarder eller andra internationella internationella standarder som säkerställer data av likvärdig vetenskaplig kvalitet.