ANEXOS

de la propuesta

de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas

ANEXO I

Información que debe notificar el titular a la autoridad competente

1. Potencia térmica nominal (MW) de la instalación de combustión mediana.

2. Tipo de la instalación de combustión mediana.

3. Tipo y cuota de los combustibles utilizados, según las categorías de combustibles indicadas en el anexo II.

4. Fecha de inicio del funcionamiento de la instalación de combustión mediana.

5. Sector de actividad de la instalación de combustión mediana o de la planta en la que se aplica (código NACE).

6. Número previsto de horas de funcionamiento de la instalación de combustión mediana y carga media utilizada.

7. Valores límite de emisión aplicables, junto con una declaración firmada por el titular en la que se compromete a explotar la instalación de acuerdo con esos valores a partir de la fecha pertinente establecida en el artículo 5.

8. Si se recurre al artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, una declaración firmada por el titular en la que se compromete a explotar la instalación durante un máximo de 300 horas al año.

9. Nombre y domicilio social del titular y, en caso de instalaciones de combustión medianas fijas, dirección donde está ubicada la instalación.

ANEXO II

Valores límite de emisión a que se refiere el artículo 5, apartado 1

Todos los valores límite de emisión establecidos en el presente anexo están determinados a una temperatura de 273,15 K, una presión de 101,3 kPa, previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases residuales, y un contenido normalizado de O2 del 6 % en el caso de las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos, del 3 % en el de las instalaciones de combustión, distintas de los motores y las turbinas de gas, que usen combustibles líquidos y gaseosos y del 15 % en el de los motores y las turbinas de gas.

Parte 1

Valores límite de emisión para las instalaciones de combustión medianas existentes

1. Valores límite de emisión (mg/Nm3) para las instalaciones de combustión medianas que no sean motores ni turbinas de gas

| Contaminante | Biomasa sólida | Otros combustibles sólidos | Combustibles líquidos distintos del fuelóleo pesado | Fuelóleo pesado | Gas natural | Combustibles gaseosos distintos del gas natural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 650 | 650 | 200 | 650 | 200 | 250 |
| Partículas | 30(1) | 30 | 30 | 30 | - | - |

(1) 45 mg/Nm3 para las instalaciones con una potencia térmica inferior o igual a 5 MW.

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) para los motores y las turbinas de gas

| Contaminante | Tipo de instalación | Combustibles líquidos | Gas natural | Combustibles gaseosos distintos del gas natural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motores y turbinas de gas | 60 | - | 15 |
| NOX | Motores | 190 (1) | 190 (2) | 190 (2) |
|  | Turbinas de gas (3) | 200 | 150 | 200 |
| Partículas | Motores y turbinas de gas | 10 | - | - |

(1) 1 850 mg/Nm³ en los casos siguientes:

i) motores diésel cuya fabricación empezara antes del 18 de mayo de 2006;

ii) motores de dos combustibles en modo líquido.

(2) 380 mg/Nm³ en el caso de motores de dos combustibles en modo gas.

(3) Los valores límite de emisión solo son aplicables por encima de una carga del 70 %.

Parte 2

Valores límite de emisión para las instalaciones de combustión medianas nuevas

1. Valores límite de emisión (mg/Nm3) para las instalaciones de combustión medianas que no sean motores ni turbinas de gas

| Contaminante | Biomasa sólida | Otros combustibles sólidos | Combustibles líquidos distintos del fuelóleo pesado | Fuelóleo pesado | Gas natural | Combustibles gaseosos distintos del gas natural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 300 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| Partículas | 20(1) | 20 | 20 | 20 | - | - |

(1) 25 mg/Nm3 para las instalaciones con una potencia térmica inferior o igual a 5 MW.

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) para los motores y las turbinas de gas

| Contaminante | Tipo de instalación | Combustibles líquidos | Gas natural | Combustibles gaseosos distintos del gas natural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Motores y turbinas de gas | 60 | - | 15 |
| NOX | Motores | 190 (1) | 95 (2) | 190 |
|  | Turbinas de gas (3) | 75 | 50 | 75 |
| Partículas | Motores y turbinas de gas | 10 | - | - |

(1) 225 mg/Nm³ en el caso de los motores de dos combustibles en modo líquido.

(2) 190 mg/Nm³ en el caso de los motores de dos combustibles en modo gas.

(3) Los valores límite de emisión solo son aplicables por encima de una carga del 70 %.

ANEXO III

Valores de referencia para los valores límite de emisión más estrictos a que se refiere el artículo 5, apartado 4

Todos los valores límite de emisión establecidos en el presente anexo están determinados a una temperatura de 273,15 K, una presión de 101,3 kPa, previa corrección del contenido en vapor de agua de los gases residuales, y un contenido normalizado de O2 del 6 % en el caso de las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos, del 3 % en el de las instalaciones de combustión, distintas de los motores y las turbinas de gas, que usen combustibles líquidos y gaseosos y del 15 % en el de los motores y las turbinas de gas.

Valores límite de emisión de referencia (mg/Nm3) para las instalaciones de combustión medianas que no sean motores ni turbinas de gas

| Contaminante | Potencia térmica nominal (MW) | Biomasa sólida | Otros combustibles sólidos | Combus-tibles líquidos | Gas natural | Combus-tibles gaseosos distintos del gas natural |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | 1 - 5 | 200 | 100 | 120 | 70 | 120 |
|  | > 5 - 50 | 145 | 100 | 120 | 70 | 120 |
| Partículas | 1 - 5 | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | > 5 - 50 | 5 | 5 | 5 | - | - |

Valores límite de emisión de referencia (mg/Nm3) para los motores y las turbinas de gas

| Contaminante | Tipo de instalación | Combustibles líquidos | Gas natural | Combustibles gaseosos distintos del gas natural |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | Motores | 150 | 35 | 35 |
|  | Turbinas de gas (1) | 50 | 20 | 50 |

(1) El valor de referencia solo es aplicable por encima de una carga del 70 %.

ANEXO IV

Seguimiento de las emisiones

1.	Se exigirá la realización de mediciones periódicas de SO2, NOx y partículas al menos cada tres años en el caso de las instalaciones de combustión medianas con una potencia térmica nominal superior a 1 MW e inferior a 20 MW, y al menos cada año en el de las instalaciones de combustión medianas con una potencia térmica nominal superior o igual a 20 MW pero inferior a 50 MW.

2.	Las mediciones son solo obligatorias en el caso de los contaminantes respecto a los cuales el anexo II prevé un valor límite de emisión para la instalación considerada.

3.	Las primeras mediciones se realizarán en los tres meses siguientes al registro de la instalación.

4.	Como alternativa a las mediciones de SO2 a que se refiere el punto 1, podrán utilizarse otros procedimientos verificados y aprobados por la autoridad competente para determinar las emisiones de SO2.

5.	Las tomas de muestras y los análisis de sustancias contaminantes, las mediciones de los parámetros del proceso, así como las alternativas utilizadas a que se refiere el punto 4, se llevarán a cabo con arreglo a las normas CEN. Si todavía no están disponibles las normas CEN, se aplicarán las normas ISO o las normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.