BILAGOR

BILAGA I

Definition av de motorunderkategorier som avses i artikel 4

Tabell I-1: Underkategorier av motorkategori NRE som artikel definieras i artikel 4.1

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | CI | varierande | 0<P<8 | NRE-v-1 | Maximal nettoeffekt |
|  | CI |  | 8≤P<19 | NRE-v-2 |  |
|  | CI |  | 19≤P<37 | NRE-v-3 |  |
|  | CI |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 |  |
|  | alla |  | 56≤P<130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-v-7 |  |
|  | CI | konstant | 0<P<8 | NRE-c-1 | Nominell nettoeffekt |
|  | CI |  | 8≤P<19 | NRE-c-2 |  |
|  | CI |  | 19≤P<37 | NRE-c-3 |  |
|  | CI |  | 37≤P<56 | NRE-c-4 |  |
|  | alla |  | 56≤P<130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-c-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-c-7 |  |

Tabell I-2: Underkategorier av motorkategori NRG som definieras i artikel 4.2

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | alla | varierande | P>560 | NRG-v-1 | Maximal nettoeffekt |
|  |  | konstant | P>560 | NRG-c-1 | Nominell nettoeffekt |

Tabell I-3: Underkategorier av motorkategori NRSh som definieras i artikel 4.3

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Slagvolym (cm3) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | SI | varierande eller konstant | 0<P<19 | SV<50 | NRSh-v-1a | Maximal nettoeffekt |
|  |  |  |  | SV≥50 | NRSh-v-1b |  |

Tabell I-4: Underkategorier av motorkategori NRS som definieras i artikel 4.4

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Slagvolym (cm3) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | SI | varierande, nominell eller konstant | 0<P<19 | 80≤SV<225 | NRS-vr-1a | Maximal nettoeffekt |
|  |  |  |  | SV≥225 | NRS-vr-1b |  |
|  |  | varierande, mellanvarvtal |  | 80≤SV<225 | NRS-vi-1a |  |
|  |  |  |  | SV≥225 | NRS-vi-1b |  |
|  |  | varierande eller konstant | 19≤P<30 | SV≤1000 | NRS-v-2a | Maximal nettoeffekt |
|  |  |  |  | SV>1000 | NRS-v-2b |  |
|  |  |  | 30≤P<56 | alla | NRS-v-3 | Maximal nettoeffekt |

För motorer < 19kW vars SV < 80cm3 i andra maskiner än handhållna maskiner ska motorer i kategori NRSh användas.

Tabell I-5: Underkategorier av motorkategori IWP som definieras i artikel 4.5

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | alla | varierande | 37≤P<75 | IWP-v-1 | Maximal nettoeffekt |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-v-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-v-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-v-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-v-5 |  |
|  |  | konstant | 37≤P<75 | IWP-c-1 | Nominell nettoeffekt |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-c-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-c-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-c-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-c-5 |  |

Tabell I-6: Underkategorier av motorkategori IWA som definieras i artikel 4.6

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | alla | varierande | 560≤P<1000 | IWA-v-1 | Maximal nettoeffekt |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-v-2 |  |
|  |  | konstant | 560≤P<1000 | IWA-c-1 | Nominell nettoeffekt |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-c-2 |  |

Tabell I-7: Underkategorier av motorkategori RLL som definieras i artikel 4.7

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | alla | varierande | P>0 | RLL-v-1 | Maximal nettoeffekt |
|  |  | konstant | P>0 | RLL-c-1 | Nominell nettoeffekt |

Tabell I-8: Underkategorier av motorkategori RLR som definieras i artikel 4.8

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | alla | varierande | P>0 | RLR-v-1 | Maximal nettoeffekt |
|  |  | konstant | P>0 | RLR-c-1 | Nominell nettoeffekt |

Tabell I-9: Underkategorier av motorkategori SMB som definieras i artikel 4.9

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | SI | varierande eller konstant | P>0 | SMB-v-1 | Maximal nettoeffekt |

Tabell I-10: Underkategorier av motorkategori ATS som definieras i artikel 4.10

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | Referenseffekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | SI | varierande eller konstant | P>0 | ATS-v-1 | Maximal nettoeffekt |

BILAGA II

Gränsvärden för avgasutsläpp enligt artikel 17.2

Tabell II-1: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori NRE som definieras i artikel 4.1

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC | NOx | Partiklar (massa) | Partiklar (antal) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Steg V | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0<P<8 | CI | 8,00 | (HC+NOx≤7,50) | 0,401) | - | 1,10 |
| Steg V | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8≤P<19 | CI | 6,60 | (HC+NOx≤7,50) | 0,40 | - | 1,10 |
| Steg V | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19≤P<37 | CI | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Steg V | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37≤P<56 | CI | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Steg V | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56≤P<130 | alla | 5,00 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Steg V | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130≤P≤560 | alla | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Steg V | NRE-v-7 NRE-c-7 | P>560 | alla | 3,50 | 0,19 | 3,50 | 0,045 | - | 6,00 |

1) 0,6 för luftkylda motorer med direktinsprutning som går att starta för hand.

Tabell II-2: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori NRG som definieras i artikel 4.2

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC | NOx | Partiklar (massa) | Partiklar (antal) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Steg V | NRG-v-1 NRG-c-1 | P>560 | alla | 3,50 | 0,19 | 0,67 | 0,035 | - | 6,00 |

Tabell II-3: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori NRSh som definieras i artikel 4.3

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC + NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Steg V | NRSh-v-1a | 0<P<19 | SI | 805 | 50 |
| Steg V | NRSh-v-1b |  |  | 603 | 72 |

Tabell II-4: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori NRS som definieras i artikel 4.4

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC + NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Steg V | NRS-vr-1a NRS-vi-1a | 0<P<19 | SI | 610 | 10 |
| Steg V | NRS-vr-1b NRS-vi-1b |  |  | 610 | 8 |
| Steg V | NRS-v-2a | 19≤P≤30 |  | 610 | 8 |
| Steg V | NRS-v-2b NRS-v-3 | 19≤P<56 |  | 4,40* | 2,70* |

*Som frivilligt alternativ, varje kombination av värden som satisfierar ekvationen (HC+NOX) × CO0,784 ≤ 8,57 och följande villkor: CO ≤ 20,6 g/kWh och (HC+NOX) ≤ 2,7 g/kWh.

Tabell II-5: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori IWP som definieras i artikel 4.5

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC | NOx | Partiklar (massa) | Partiklar (antal) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Steg V | IWP-v-1 IWP-c-1 | 37≤P<75 | alla | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,30 | - | 6,00 |
| Steg V | IWP-v-2 IWP-c-2 | 75≤P<130 | alla | 5,00 | (HC+NOx≤5,40) | 0,14 | - | 6,00 |
| Steg V | IWP-v-3 IWP-c-3 | 130≤P<300 | alla | 3,50 | 1,00 | 2,10 | 0,11 | - | 6,00 |
| Steg V | IWP-v-4 IWP-c-4 | 300≤P<1000 | alla | 3,50 | 0,19 | 1,20 | 0,02 | 1x1012 | 6,00 |
| Steg V | IWP-v-5 IWP-c-5 | P>1000 | alla | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,01 | 1x1012 | 6,00 |

Tabell II-6: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori IWA som definieras i artikel 4.6

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC | NOx | Partiklar (massa) | Partiklar (antal) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Steg V | IWA-v-1 IWA-c-1 | 560≤P<1000 | alla | 3,50 | 0,19 | 1,20 | 0,02 | 1x1012 | 6,00 |
| Steg V | IWA-v-2 IWA-c-2 | P≥1000 | alla | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,01 | 1x1012 | 6,00 |

Tabell II-7: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori RLL som definieras i artikel 4.7

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC | NOx | Partiklar (massa) | Partiklar (antal) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Steg V | RLL-c-1 RLL-v-1 | P>0 | alla | 3,50 | (HC+NOx≤4,00) | 0,025 | - | 6,00 |

Tabell II-8: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori RLR som definieras i artikel 4.8

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC | NOx | Partiklar (massa) | Partiklar (antal) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Steg V | RLR-c-1 RLR-v-1 | P>0 | alla | 3,50 | 0,19 | 2,00 | 0,015 | 1x1012 | 6,00 |

Tabell II-9: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori SMB som definieras i artikel 4.9

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | NOx | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh |
| Steg V | SMB-v-1 | P>0 | SI | 275 | - | 75 |

Tabell II-10: Utsläppsgränser enligt steg V för motorkategori ATS som definieras i artikel 4.10

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC + NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Steg V | ATS-v-1 | P>0 | SI | 400 | 8 |

Särskilda bestämmelser för gränsvärden för kolväten (HC)
för motorer som helt eller delvis drivs med gasformigt bränsle

1. För de underkategorier där en faktor A är fastställd, ska det gränsvärde för kolväten för motorer som helt eller delvis drivs med gasformigt bränsle som anges i tabellen ersättas med det gränsvärde som beräknas med följande formel:

HC = 0,19 + (1,5*A*GER)

där GER är den genomsnittliga gasenergikvoten för den berörda cykeln. När provningscykler med både stationära och transienta förhållanden ska tillämpas ska GER fastställas utifrån den transienta varmstartsprovningscykeln. När mer än en provningscykel med stationära förhållanden ska tillämpas ska den genomsnittliga gaskvoten fastställas för varje enskild cykel.

Om det beräknade gränsvärdet för kolväten överskrider värdet på 0,19 + A ska gränsvärdet för kolväten fastställas till 0,19 + A.

Diagram 1. Utsläppsgränsen för kolväten (HC) som funktion av den genomsnittliga gasenergikvoten (GER).

2. För underkategorier med ett sammanslaget gränsvärde för HC och NOx ska det sammanslagna gränsvärdet för HC och NOx minskas med 0,19 g/kWh och tillämpas enbart på NOx.

3. Formeln ska inte tillämpas på motorer som inte drivs med gasformigt bränsle.

BILAGA III

Tidplan för tillämpningen av denna förordning
med avseende på EU-typgodkännanden och utsläppande på marknaden

Tabell III-1: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori NRE

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| NRE | CI | 0<P<8 | NRE-v-1 NRE-c-1 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |
|  | CI | 8≤P<19 | NRE-v-2 NRE-c-2 |  |  |
|  | CI | 19≤P<37 | NRE-v-3 NRE-c-3 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |
|  |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 NRE-c-4 |  |  |
|  | alla | 56≤P<130 | NRE-v-5 NRE-c-5 | 1 januari 2019 | 1 januari 2020 |
|  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 NRE-c-6 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |
|  |  | P>560 | NRE-v-7 NRE-c-7 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |

Tabell III-2: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori NRG

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| NRG | alla | P>560 | NRG-v-1 NRG-c-1 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |

Tabell III-3: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori NRSh

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| NRSh | SI | 0<P<19 | NRSh-v-1a NRSh-v-1b | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |

Tabell III-4: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori NRS

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| NRS | SI | 0<P<56 | NRS-vr-1a NRS-vi-1a NRS-vr-1b NRS-vi-1b NRS-v-2a NRS-v-2b NRS-v-3 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |

Tabell III-5: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori IWP

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| IWP | alla | 37<P<300 | IWP-v-1 IWP-c-1 IWP-v-2 IWP-c-2 IWP-v-3 IWP-c-3 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |
|  |  | 300≤P<1000 | IWP-v-4 IWP-c-4 | 1 januari 2019 | 1 januari 2020 |
|  |  | P≥1000 | IWP-v-5 IWP-c-5 | 1 januari 2020 | 1 januari 2021 |

Tabell III-6: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori IWA

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| IWA | alla | 560≤P<1000 | IWA-v-1 IWA-c-1 | 1 januari 2019 | 1 januari 2020 |
|  |  | P≥1000 | IWA-v-2 IWA-c-2 | 1 januari 2020 | 1 januari 2021 |

Tabell III-7: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori RLL

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| RLL | alla | P>0 | RLL-v-1 RLL-c-1 | 1 januari 2020 | 1 januari 2021 |

Tabell III-8: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori RLR

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| RLR | alla | P>0 | RLR-v-1 RLR-c-1 | 1 januari 2020 | 1 januari 2021 |

Tabell III-9: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori SMB

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| SMB | SI | P>0 | SMB-v-1 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |

Tabell III-10: Datum då denna förordning ska börja tillämpas på motorkategori ATS

| Kategori | Tändningstyp | Effektintervall (kW) | Underkategori | Datum för obligatorisk tillämpning av denna förordning för |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EU-typgodkännande av motorer | Utsläppande på marknaden av motorer |
| ATS | SI | P>0 | ATS-v-1 | 1 januari 2018 | 1 januari 2019 |

BILAGA IV

Stationära provningscykler för motorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (NRSC)

Tabell IV-1: NRSC-provningscykel för motorer i kategori NRE

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | varierande | Motor med varierande varvtal som har en referenseffekt på mindre än 19 kW | NRE-v-1 NRE-v-2 | G2 eller C1 |
|  |  | Motor med varierande varvtal som har en referenseffekt på minst 19 kW men högst 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | C1 |
|  |  | Motor med varierande varvtal som har en referenseffekt på mer än 560 kW | NRE-v-7 | C1 |
|  | konstant | Motor med konstant varvtal | NRE-c-1 NRE-c-2 NRE-c-3 NRE-c-4 NRE-c-5 NRE-c-6 NRE-c-7 | D2 |

Tabell IV-2: NRSC-provningscykel för motorer i kategori NRG

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | varierande | Motor med varierande varvtal för generator | NRG-v-1 | C1 |
|  | konstant | Motor med konstant varvtal för generator | NRG-c-1 | D2 |

Tabell IV-3: NRSC-provningscykel för motorer i kategori NRSh

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | varierande eller konstant | Motor som har en referenseffekt på högst 19 kW, för användning i handhållna maskiner | NRSh-v-1a NRSh-v-1b | G3 |

Tabell IV-4: NRSC-provningscykel för motorer i kategori NRS

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | varierande, mellanvarvtal | Motor med varierande varvtal som har en referenseffekt på högst 19 kW, avsedd för användning med mellanvarvtal | NRS-vi-1a NRS-vi-1b | G1 |
|  | varierande, nominell eller konstant | Motor med varierande varvtal med en referenseffekt på högst 19 kW, avsedd för tillämpning med nominellt varvtal, motor med konstant varvtal med en referenseffekt på högst 19 kW | NRS-vr-1a NRS-vr-1b | G2 |
|  | varierande eller konstant | Motor som både har en referenseffekt på mellan 19 kW och 30 kW och en total slagvolym på mindre än 1 liter | NRS-v-2a | G2 |
|  |  | Motor med en referenseffekt på mer än 19 kW, utom motorer som har både en referenseffekt på mellan 19 kW och 30 kW och en total slagvolym på mindre än 1 liter | NRS-v-2b NRS-v-3 | C2 |

Tabell IV-5: NRSC-provningscykel för motorer i kategori IWP

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | varierande | Motor med varierande varvtal avsedd för framdrivning som fungerar med en fast propellerstigningskurva | IWP-v-1 IWP-v-2 IWP-v-3 IWP-v-4 IWP-v-5 | E3 |
|  | konstant | Motor med konstant varvtal avsedd för framdrivning som fungerar med en propeller med variabel stigning eller elektrisk koppling | IWP-c-1 IWP-c-2 IWP-c-3 IWP-c-4 IWP-c-5 | E2 |

Tabell IV-6: NRSC-provningscykel för motorer i kategori IWA

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | varierande | Motor med varierande varvtal med en referenseffekt på mer än 560 kW som är avsedd att användas som hjälpmotor i fartyg på inre vattenvägar | IWA-v-1 IWA-v-2 | C1 |
|  | konstant | Motor med konstant varvtal med en referenseffekt på mer än 560 kW som är avsedd att användas som hjälpmotor i fartyg på inre vattenvägar | IWA-c-1 IWA-c-2 | D2 |

Tabell IV-7: NRSC-provningscykel för motorer i kategori RLL

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | varierande | Motor med varierande varvtal för framdrivning av lokomotiv | RLL-v-1 | F |
|  | konstant | Motor med konstant varvtal för framdrivning av lokomotiv | RLL-c-1 | D2 |

Tabell IV-8: NRSC-provningscykel för motorer i kategori RLR

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | varierande | Motor med varierande varvtal för framdrivning av motorvagnar | RLR-v-1 | C1 |
|  | konstant | Motor med konstant varvtal för framdrivning av motorvagnar | RLR-c-1 | D2 |

Tabell IV-9: NRSC-provningscykel för motorer i kategori SMB

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | varierande eller konstant | Motorer för drift av snöskotrar | SMB-v-1 | H |

Tabell IV-10: NRSC-provningscykel för motorer i kategori ATS

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | varierande eller konstant | Motorer för framdrivning av terränghjulingar eller terrängvagnar | ATS-v-1 | G1 |

Transienta provningscykler för motorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

Tabell IV-11: Transient provningscykel för motorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg i kategori NRE

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | varierande | Motor med varierande varvtal som har en referenseffekt på minst 19 kW men högst 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | NRTC |

Tabell IV-12: Transient provningscykel för motorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg i kategori NRS(1)

| Kategori | Varvtalsläge | Syfte |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | varierande eller konstant | Motor med en referenseffekt på mer än 19 kW, utom motorer som har både en referenseffekt på mellan 19 kW och 30 kW och en total slagvolym på mindre än 1 liter | NRS-v-2b NRS-v-3 | LSI-NRTC |

(1) Endast tillämplig på motorer med ett högsta provvarvtal ≤ 3 400 min-1.

BILAGA V

Utsläppsbeständighetsperioder som avses i artikel 24.1

Tabell V-1: Utsläppsbeständighetsperioder (EDP) för motorkategorin

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | CI | varierande | 0<P<8 | NRE-v-1 | 3000 |
|  | CI |  | 8≤P<19 | NRE-v-2 |  |
|  | CI |  | 19≤P<37 | NRE-v-3 | 5000 |
|  | CI |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 | 8000 |
|  | alla |  | 56≤P<130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-v-7 |  |
|  | CI | konstant | 0<P<8 | NRE-c-1 | 3000 |
|  | CI |  | 8≤P<19 | NRE-c-2 |  |
|  | CI |  | 19≤P<37 | NRE-c-3 |  |
|  | CI |  | 37≤P<56 | NRE-c-4 | 8000 |
|  | alla |  | 56≤P<130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-c-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-c-7 |  |

Tabell V-2: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategorin

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | alla | konstant | P>560 | NRG-v-1 | 8000 |
|  |  | varierande |  | NRG-c-1 |  |

Tabell V-3: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategori NRSh

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Slagvolym (cm3) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | SI | varierande eller konstant | 0<P<19 | SV<50 | NRSh-v-1a | 50/125/3001) |
|  |  |  |  | SV≥50 | NRSh-v-1b |  |

1) EDP-timmar motsvarar EDP-kategorierna kategori 1/kategori 2/kategori 3 enligt vad som fastställs i de delegerade akterna.

Tabell V-4: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategorin

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Slagvolym (cm3) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | SI | varierande, nominell eller konstant | 0<P<19 | 80≤SV<225 | NRS-vr-1a | 125/250/5001) |
|  |  | varierande, mellanvarvtal |  |  | NRS-vi-1a |  |
|  |  | varierande, nominell eller konstant |  | SV≥225 | NRS-vr-1b | 250/500/10001) |
|  |  | varierande, mellanvarvtal |  |  | NRS-vi-1b |  |
|  |  | varierande eller konstant | 19≤P<30 | SV≤1000 | NRS-v-2a | 1000 |
|  |  |  |  | SV>1000 | NRS-v-2b | 5000 |
|  |  |  | 30≤P<56 | alla | NRS-v-3 | 5000 |

1) EDP-timmar motsvarar EDP-kategorierna kategori 1/kategori 2/kategori 3 enligt vad som fastställs i de delegerade akterna.

Tabell V-5: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategorin

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | alla | varierande | 37≤P<75 | IWP-v-1 | 10000 |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-v-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-v-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-v-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-v-5 |  |
|  |  | konstant | 37≤P<75 | IWP-c-1 | 10000 |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-c-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-c-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-c-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-c-5 |  |

Tabell V-6: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategori IWA

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | alla | varierande | 560≤P<1000 | IWA-v-1 | 10000 |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-v-2 |  |
|  |  | konstant | 560≤P<1000 | IWA-c-1 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-c-2 |  |

Tabell V-7: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategori RLL

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | alla | varierande | P>0 | RLL-v-1 | 10000 |
|  |  | konstant | P>0 | RLL-c-1 |  |

Tabell V-8: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategori RLR

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | alla | varierande | P>0 | RLR-v-1 | 10000 |
|  |  | konstant | P>0 | RLR-c-1 |  |

Tabell V-9: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategori SMB

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | SI | varierande eller konstant | P>0 | SMB-v-1 | 400 |

Tabell V-10: Utsläppsbeständighetsperiod (EDP) för motorkategorin

| Kategori | Tändningstyp | Varvtalsläge | Effektintervall (kW) | Underkategori | EDP (timmar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | SI | varierande eller konstant | P>0 | ATS-v-1 | 500/10002) |

2) EDP-timmar motsvarar följande totala slagvolymer: < 100 cm3 / ≥ 100 cm3.

BILAGA VI

ATEX-utsläppsgränsvärden enligt artikel 32.4

Tabell VI–1: ATEX-utsläppsgränsvärden för motorkategori NRE

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | Tot. kolväten | NOx | Partiklar (massa) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| ATEX | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0<P<8 | CI | 8 | 7,5 | 0,4 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8≤P<19 | CI | 6,6 | 7,5 | 0,4 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19≤P<37 | CI | 5,5 | 7,5 | 0,6 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37≤P<56 | CI | 5,0 | 4,7 | 0,4 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56≤P<130 | alla | 5,0 | 4,0 | 0,3 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130≤P≤560 | alla | 3,5 | 4,0 | 0,2 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-7 NRE-c-7 | P>560 | alla | 3,5 | 6,4 | 0,2 | 6,0 |

Tabell VI–2: ATEX-utsläppsgränsvärden för motorkategori NRG

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | HC | NOx | Partiklar (massa) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| ATEX | NRG-c-1 | P>560 | alla | 3,5 | 6,4 | 0,2 | 6,0 |
|  | NRG-v-1 |  |  |  |  |  |  |

Tabell VI-3: ATEX-utsläppsgränsvärden för motorkategori RLL

| Utsläppssteg | Motorunderkategori | Effektintervall | Motortändningstyp | CO | Tot. kolväten | NOx | Partiklar (massa) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P≤560 | alla | 3,5 | (HC+NOx≤4,0) | 0,2 | 6,0 |
| ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P>560 kW | alla | 3,5 | 0,5 | 6,0 | 0,2 | 6,0 |
| ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P>2000 kW och SVc1)>5 liter | alla | 3,5 | 0,4 | 7,4 | 0,2 | 6,0 |

1) Slagvolym per cylinder.