ê 3259/94 Art. 1 Nr. 3 u. Anh. (angepasst)

ANHANG I

Neue Schiffe < 15 Meter Länge über alles

Die Bruttoraumzahl (BRZ) neuer Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von weniger als 15 Metern wird definiert als:

BRZ = K1 · V

hierin bedeutet K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

mit V als Gesamtinhalt geschätzt als

V = a1 (Lüa · B1 · T1)

darin bedeuten

Lüa	= Länge über alles (Artikel 2 Ö dieser Õ Verordnung)

B1	= Breite in Metern entsprechend dem Übereinkommen von 1969

T1	= Tonnage-Tiefgang in Metern entsprechend dem Übereinkommen von 1969

a1	= ist eine Funktion von Lüa

Ö am 1. Januar 1995 Õ vorhandene Schiffe < 15 Meter Länge über alles

Die Bruttoraumzahl (BRZ) Ö am 1. Januar 1995 Õ vorhandener Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von weniger als 15 Metern wird definiert als:

BRZ = K1 · V

mit V als Gesamtinhalt geschätzt als

V = a2 (Lüa · B1 · T1)

darin bedeuten

Ö Lüa	= Länge über alles (Artikel 2 dieser Verordnung) Õ

B1	= Breite in Metern

T1	= Tonnage-Tiefgang in Metern

a2	= ist eine Funktion von Lüa

Die Funktionen a1 Ö und Õ a2, werden auf der Grundlage statistischer Analysen von Repräsentativerhebungen bei den Flotten der Mitgliedstaaten festgelegt. Sie werden zusammen mit Definitionen der Dimensionen B1 und T1 und mit näheren Regeln für die Anwendung der Formeln in einem Beschluß der Kommission Ö  Õ spezifiziert.

_____________

é

ANHANG II

Aufgehobene Verordnung mit ihrer nachfolgenden Änderung

| Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 des Rates | (ABl. L 274 vom 25.9.1986, S. 1) |
| --- | --- |
| Verordnung (EG) Nr. 3259/94 des Rates | (ABl. L 339 vom 29.12.1994, S. 11) |

_____________

ANHANG III

Entsprechungstabelle

| Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 | Vorliegende Verordnung |
| --- | --- |
| Artikel 1 | Artikel 1 |
| Artikel 2 | Artikel 2 |
| Artikel 3 | Artikel 3 |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) | - |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) | Artikel 4 Absatz 1 |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) | Artikel 4 Absatz 2 |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) | - |
| Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e) | - |
| Artikel 4 Absatz 2 | Artikel 4 Absatz 3 |
| Artikel 5 | Artikel 5 |
| Artikel 6 | Artikel 6 |
| - | Artikel 7 |
| - | Artikel 8 |
| Artikel 7 Absatz 1 | Artikel 9 |
| Artikel 7 Absatz 2 | - |
| Anhang | Anhang I |
| - | Anhang II |
| - | Anhang III |

_____________

# Footnotes

Siehe Entscheidung der Kommission 95/84/EG vom 20. März 1995 zur Durchführung des Anhangs der Verordnung (EWG) Nr. 2930/86 des Rates zur Definition der Angaben für Fischereierzeugnisse (ABl. L 67 vom 25.3.1995, S. 33).